Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KATEGORII B DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU” – WORD/1/ZP/PN/2022

MARKA …......................................................................................................................

TYP, model …...............................................................................................................

| L.p. | Opis techniczny pojazdu – wymagany (szczegółowy opis umożliwiający weryfikację każdego parametru) | Opis techniczny pojazdu oferowanego przez Wykonawcę: Samochód z manualną skrzynią biegów | Opis techniczny pojazdu oferowanego przez Wykonawcę: Samochód z automatyczną skrzynią biegów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy, w jednej bryle zabudowy z homologacją kat.M1, podrodzaj: hatchback | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Ilość 11 szt. | ..... szt. | ..... szt. |
| 3 | Rok produkcji: 2022 | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Typ nadwozia: 5-drzwiowe | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Silnik: Spalinowy, o zapłonie iskrowym, spełniającym normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą, uruchamiany kluczykiem w stacyjce, trwałe wyłączenie funkcji START/STOP lub jej brak | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Wtrysk paliwa | Typ wtrysku: wielopunktowy (MPI), wolnossący, min 3 cylindrowy: spełnia/nie spełnia* |  |
| 7 | Moc: Min 68 KM (50 kW) | ...... KM (....kW) | ...... KM (....kW) |
| 8 | Pojemność silnika: 950 - 1400 cm3 | ..... cm3 | ..... cm3 |
| 9 | Długość: przekraczająca 3,7 m do 4,2 m | ....... m | ....... m |
| 10 | Prędkość: Minimum 100 km/h | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 11 | Instalacja gazowa: fabryczna lub dealerska włącznik/przełącznik sterujący pracą instalacji powinien znajdować się w miejscu łatwo dostępnym, z miejsca siedzenia egzaminatora np. w okolicy, pośrodku drążka dźwigni zmiany biegów | spełnia/nie spełnia* |  |
| 12 | Rodzaj paliwa: dla samochodu z manualną skrzynią biegów: Benzyna bezołowiowa Pb95 oraz LPG, a dla samochodu z automatyczną skrzynią biegów: Benzyna bezołowiowa Pb95 | Rodzaj paliwa dla samochodu z manualną skrzynią biegów: Benzyna bezołowiowa Pb95 oraz LPG: spełnia/nie spełnia* | Rodzaj paliwa dla samochodu z automatyczną skrzynią biegów: Benzyna bezołowiowa Pb95: spełnia/nie spełnia* |
| 13 | Skrzynia biegów: Mechaniczna (manualna) min.5 biegów do jazdy do przodu (10 sztuk), Automatyczna (1 sztuka) | Mechaniczna (manualna) min.5 biegów do jazdy do przodu (10 sztuk): spełnia/nie spełnia* | Automatyczna (1 sztuka): spełnia/nie spełnia* |
| 14 | Klimatyzacja: Zamontowana | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 15 | Rodzaj napędu: Przedni | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 16 | Układ kierowniczy: Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego, przednia oś kierowana | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 17 | Kierownica: Z możliwością regulacji, w co najmniej 2 płaszczyznach | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 18 | Fotel kierowcy: Regulowany w obu płaszczyznach | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 19 | Siedzenia: Tapicerowane z zagłówkami | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 20 | Lusterka zewnętrzne: Elektryczna regulacja i podgrzewanie | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 21 | Hamulec awaryjny: Mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca kierowcy | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 22 | Tylna szyba: Z wycieraczką i spryskiwaczem | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 23 | Szyby boczne – przód: Elektrycznie sterowanie | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 24 | Centralny zamek: Zdalnie sterowany, oraz sygnalizacja niezamknięcia drzwi | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 25 | Opony, felgi: komplet opon zimowych i letnich na felgach stalowych o takich samych rozmiarach, z pełnowymiarowym kołem zapasowym | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 26 | Kontrolki: Dodatkowy zestaw kontrolek na desce rozdzielczej: kierunkowskazy, światła mijania, drogowe i stop | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 27 | Dywaniki gumowe: Komplet (dla kierowcy i pasażerów) | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 28 | Wyposażenie: Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica p.poż. z aktualnym terminem ważności, apteczka samochodowa wg normy UE DIN 13164 | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 29 | Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami: -dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania przez egzaminatora (prawy fotel), -obrotomierz -ogrzewana tylna szyba, -dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora zamontowane na trwałe, -dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, -podświetlana tablica „L” zamocowana magnetycznie na dachu pojazdu zasilana z instalacji samochodu, po włączeniu świateł pozycyjnych, z możliwością jej rozłączenia | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe wymagane przez Zamawiającego: W samochodzie z manualną skrzynią biegów dodatkowy pedał sprzęgła | spełnia/nie spełnia* |  |
| 31 | Akumulator: Minimum 55 Ah, 12V, w technologii EFB | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 32 | Gwarancja na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (w tym gwarancja na podzespoły mechaniczne): Minimum 36 miesięcy | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 33 | Kolor: wszystkie pojazdy w tym samym kolorze | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 34 | Tapicerka: Wymagany kolor ciemny (preferowane odcienie szarego lub czarnego) | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 35 | Zanieczyszczenia, zużycie paliwa w cyklu miejskim na 100 km: Emisja zanieczyszczeń – tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów zgodnie z obowiązującą normą spalin Euro 6 lub wyższą; maksymalne zużycie energii – nie większe niż 2,56 MJ/km; maksymalna emisja CO2 – nie większe niż 140 g/km. | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 36 | Badania techniczne: Dodatkowe badania techniczne (pojazdy przystosowane do nauki jazdy i egzaminowania). | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 37 | Dostawa: Dostawa pojazdów do siedziby Zamawiającego | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 38 | Dokumenty: Wyciąg ze świadectwa homologacji, instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim, 2 komplety kluczyków, książkę gwarancyjną i serwisową, kartę pojazdu, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów w zakresie spełniania dodatkowych warunków dla pojazdu do egzaminu państwowego kat. B | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 39 | Monitoring: Wykonanie okablowania i zamontowanie urządzeń do rejestracji przebiegu egzaminu (rejestrator, kamery, monitor, mikrofon) przez firmę zewnętrzną nie spowoduje utraty warunków gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |
| 40 | Samochód zastępczy: W okresie gwarancyjnym w przypadku dokonywania napraw/usuwania usterek samochodu, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego – dostarczy do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy z manualną skrzynią biegów, spełniający wymagania wskazane w SWZ dla samochodów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B, który użytkowany będzie przez Zamawiającego bezpłatnie przez czas naprawy gwarancyjnej. Dostarczenie samochodu nastąpi nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania żądania przez Zamawiającego | spełnia/nie spełnia* |  |
| 41 | Dostępność: Model oferowanego pojazdu dostępny na rynku Polskim, co najmniej od 12 miesięcy | spełnia/nie spełnia* | spełnia/nie spełnia* |

Usługi gwarancyjne świadczyć będzie autoryzowany serwis (podać nazwę ASO i adres) …...........................................................................................................................................................................................................................................................................wskazać odległość w km od WORD Słupsk …...................... km (nie więcej niż 25 km).

* skreślić niewłaściwe

UWAGA!!!

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM