Załącznik nr 3.

Formularz i opis systemu monitoringu do pojedynczego samochodu

Wszystkie rubryki  wypełnia Wykonawca.

Szczegółowy opis oferowanego systemy monitoringu w pojeździe proszę uzupełnić/poszerzyć o karty katalogowe urządzeń i dokumentację fotograficzną w celu jednoznacznej weryfikacji technicznej każdego elementu.

| Lp | Opis | TAK / NIE | Uwagi (opis rozwiązania, nazwa, model, symbol, nr katalogowy proponowanego urządzenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa w: - Ustawa z dnia 5.01.2011 o kierujących pojazdami Dz.U. 2021 poz 1212, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.06.2019 w sprawie egzaminowania osób obiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. 2019 poz 1206.) | TAK / NIE |  |
| 1.2 | wykonawca zobowiązuje się do wykonania w nowych pojazdach elementów instalacji tj. kable, złącza, wtyczki itp. przy wykorzystaniu nowych elementów oraz do uruchomienia i wdrożenia do eksploatacji systemu, | TAK / NIE |  |
| 1.3 | wykonana instalacja musi być prowadzona w sposób uwzględniający minimalna widoczność przewodów elektrycznych i nie powodując naruszenia warunków gwarancji pojazdu, | TAK / NIE |  |
| 1.4 | brak możliwości ingerencji osób nieuprawnionych w zapis na nośniku danych oraz | TAK / NIE |  |
| 1.5 | zaprogramowane parametry urządzenia rejestrującego, | TAK / NIE |  |
| 1.6 | przebieg procesu rejestracji musi być widoczny na zainstalowanym w samochodzie w polu widzenia egzaminatora monitorze LCD (informacja typu: kropka, R, REC), | TAK / NIE |  |
| 1.7 | system musi być wyposażony w dysk SSD o pojemności minimum 1 TB/2,5” ze stosownymi kieszeniami, | TAK / NIE |  |
| 1.8 | system mocowania dysku w rejestratorze musi umożliwiać jego szybka i bezproblemowa wymianę, | TAK / NIE |  |
| 1.9 | zastosowanie 2 modułów audio w celu eliminacji problemu ewentualnego uszkodzenia modułu audio | TAK / NIE |  |
| 1.10 | rejestrator musi być zabudowany celem ograniczenia dostępu do złącz rejestratora i samego urządzenia (obudowa), | TAK / NIE |  |
| 1.11 | dysk w rejestratorze musi być zabezpieczony za pomocą zamka na kluczyk, | TAK / NIE |  |
| 1.12 | system musi być zabezpieczony programowalnym czasowo wyłącznikiem zasilania, | TAK / NIE |  |
| 1.13 | regulacja ustawienia kamer w dwóch płaszczyznach (góra-dół, prawo-lewo), | TAK / NIE |  |
| 1.14 | instalacja elektryczna systemu musi być w sposób czytelny oznakowana i opisana, | TAK / NIE |  |
| 1.15 | instalacja elektryczna wyposażona w filtr przeciwzakłóceniowy, eliminujący zakłócenia od instalacji pojazdu, | TAK / NIE |  |
| 1.16 | system musi być wykonany w sposób modułowy, umożliwiający w sposób szybki i łatwy wymianę poszczególnych elementów systemu (kamer, akumulatora dodatkowego, rejestratora, mikrofonu) | TAK / NIE |  |
| 1.17 | elementy systemu zamontowane we wnętrzu samochodu nie mogą ograniczać pola widzenia kierowcy i egzaminatora oraz stanowić zagrożenie podczas eksploatacji pojazdu, | TAK / NIE |  |
| 1.18 | Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób w zakresie eksploatacji i konserwacji systemu oraz do opracowania instrukcji obsługi i schematu systemu, | TAK / NIE |  |
| 1.19 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rejestratora cyfrowego z oprogramowaniem oraz dyskiem i przednią kamerą Zamawiającemu minimum 21 dni przed montażem w pojeździe, | TAK / NIE |  |
| 1.20 | montaż systemu należy wykonać w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, | TAK / NIE |  |
| 2 | Wymagania dotyczące rejestratora cyfrowego |  |  |
| 2.1 | rejestrator musi być konstrukcją fabryczną, zaprojektowaną i przystosowana do zastosowań mobilnych, | TAK / NIE |  |
| 2.2 | rejestrator umożliwia rejestracje i odtwarzanie kolorowego obrazu z dźwiękiem ze wszystkich kamer (4 szt), | TAK / NIE |  |
| 2.3 | rejestracja obrazu ma się odbywać z wykorzystaniem kompresji H.264 lub wyższej i obsługą | TAK / NIE |  |
| 2.4 | standardu zapisu w rozdzielczości kanałów 4x 1080P/720P/AHD/D1/HD1 z prędkością 25 kl/s, | TAK / NIE |  |
| 2.5 | rejestracja obrazu i dźwięku odbywa się na typowych komputerowych dyskach twardych o podwyższonej odporności na wstrząs, | TAK / NIE |  |
| 2.6 | rejestrowany obraz musi zawierać informacje o dacie i godzinie zapisów oraz numerze rejestracyjnym samochodu, a także zawierać informacje o uruchomieniu/użyciu kierunkowskazów, świateł mijania, świateł hamowania, | TAK / NIE |  |
| 2.7 | rejestrator posiada min 4 wejścia umożliwiające monitorowanie stanu sygnału oraz rejestrowanie tego w zapisanym materiale wideo (np. kierunkowskazy, światła hamowania, światła mijania) | TAK / NIE |  |
| 2.8 | rejestrator posiada min 4 wejścia umożliwiające monitorowanie stanu sygnału oraz rejestrowanie tego w zapisanym materiale wideo (np. kierunkowskazy, światła hamowania, światła mijania) | TAK / NIE |  |
| 2.9 | rejestrator musi obsługiwać dyski twarde HDD/SSD o pojemności, co najmniej 1 TB, wielkości 2,5” z interfejsem SATA, | TAK / NIE |  |
| 2.10 | rejestrator posiada manipulator zdalnego sterowania do programowania pracy i obsługi urządzenia z miejsca kierowcy/pasażera (pilot + panel kontrolny), | TAK / NIE |  |
| 2.11 | rejestrator wyposażony jest w gniazdo sieci komputerowej RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mb, | TAK / NIE |  |
| 2.12 | wbudowany moduł GPS z dołączona zewnętrzna anteną mocowana na magnes, | TAK / NIE |  |
| 2.13 | wbudowany moduł Wi-Fi typu 2,4GHz i 5,8GHz IEE 802.11 b/g/n/ac z dołączona zewnętrzna anteną mocowana na magnes, | TAK / NIE |  |
| 2.14 | wbudowany port USB min. 2.0 umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych celem wykonania kopii dysku, | TAK / NIE |  |
| 2.15 | zapis dźwięku odbywa się synchronicznie z obrazem, z możliwością odsłuchu na monitorze LCD, | TAK / NIE |  |
| 2.16 | posiada możliwość zapisu plików zabezpieczonych hasłem, | TAK / NIE |  |
| 2.17 | rejestrator sygnalizuje akustycznie awarie zapisu danych (awaria dysku, kamery), | TAK / NIE |  |
| 2.18 | rejestrator musi zostać zamontowany w bagażniku, w sposób stabilny na płycie MDF, w obudowie zabezpieczającej przed uszkodzeniem i dostępem do złącz, | TAK / NIE |  |
| 2.19 | rejestrator wraz z dodatkowym akumulatorem muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający wyjęcie koła zapasowego bez demontażu elementów systemu, | TAK / NIE |  |
| 2.20 | uruchomienie rejestratora i procesu rejestracji przebiegu egzaminu powinno następować samoczynnie w momencie otwarcia przednich drzwi lub włączenia zapłony i trwać nieprzerwanie nawet po zamknięciu drzwi lub wyłączeniu zapłonu zgodnie z zaprogramowanym czasem opóźnienia wyłączenia, | TAK / NIE |  |
| 2.21 | możliwość programowania pracy rejestratora (harmonogram) | TAK / NIE |  |
| 2.22 | menu konfiguracyjne rejestratora w języku polskim lub angielskim (preferowany polski), | TAK / NIE |  |
| 2.23 | rejestrator posiadać certyfikat zgodności CE, | TAK / NIE |  |
| 2.24 | dostęp do obsługi i konfiguracji rejestratora zabezpieczony uprawnieniami (hasłem), | TAK / NIE |  |
| 2.25 | zasilanie wejściowe 6-28V | TAK / NIE |  |
| 2.26 | zasilanie wyjściowe 12V min 0,5A | TAK / NIE |  |
| 2.27 | rejestrator z nośnikiem danych i kamery winien pracować bezawaryjnie w zakresie temperatur -20 0C do +50 0C | TAK / NIE |  |
| 3 | Wymagania dotyczące oprogramowania współpracującego z rejestratorem |  |  |
| 3.1 | z rejestratorem dostarczone jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie automatycznej kopii nagrań znajdujących się na nośniku w rejestratorze wykorzystując do tego sieć Wi-Fi, | TAK / NIE |  |
| 3.2 | przy utracie zasięgu Wi-Fi i ponownym połączeniu rejestratora do sieci bezprzewodowej program musi automatycznie wznawiać zgrywanie nagrań od momentu przerwania. | TAK / NIE |  |
| 3.3 | program obsługuje jednocześnie min. 11 rejestratorów, | TAK / NIE |  |
| 3.4 | program ma umożliwiać jednoczesne(równoległe) zgrywanie nagrań z min. 11 rejestratorów. | TAK / NIE |  |
| 3.5 | jeżeli plik po ściągnięciu zostanie uznany jako błędny lub niekompletny program automatycznie pobiera go ponownie lub ściąga brakującą część pliku z rejestratora, | TAK / NIE |  |
| 3.6 | program musi umożliwiać konfigurację ścieżki na dysku gdzie będą zgrywane nagrania z rejestratorów, | TAK / NIE |  |
| 3.7 | do rejestratora musi być dołączony programowy odtwarzacz video umożliwiający odtwarzanie nagrań (z dźwiękiem) z czterech kamer jednocześnie (pochodzących z oferowanego rejestratora) bez dodatkowej obróbki, | TAK / NIE |  |
| 3.8 | obsługa programowego odtwarzacza wideo w języku polskim lub angielskim (preferowany polski), | TAK / NIE |  |
| 3.9 | programowy odtwarzacz musi mieć możliwość konwersji materiału wideo z dźwiękiem do pliku w formacie avi lub mpg, | TAK / NIE |  |
| 3.10 | programowy odtwarzacz wideo musi być kompatybilne z systemem WINDOWS 10/11 oraz WINDOWS SERWER 2012 lub wyższy, | TAK / NIE |  |
| 4 | Wymagania dotyczące dysków twardych |  |  |
| 4.1 | typ SSD | TAK / NIE |  |
| 4.2 | interfejs SATA 6 Gb/s | TAK / NIE |  |
| 4.3 | rozmiar 2,5” | TAK / NIE |  |
| 4.4 | minimalna pojemność 1 TB | TAK / NIE |  |
| 4.5 | minimalny transfer danych zapis/odczyt 500 MB/s | TAK / NIE |  |
| 4.6 | jeden rodzaj dysków dla wszystkich zestawów wraz z kieszeniami do rejestratora | TAK / NIE |  |
| 4.7 | ilość 15 szt (po jednym do rejestratora + 4 zapasowe) | TAK / NIE |  |
| 5 | Wymagania dotyczące kamery przedniej |  |  |
| 5.1 | kamera kolorowa skierowana do przodu i rejestrującą obraz widoczny przez przednia szybę o kącie widzenia min. 100 stopni, | TAK / NIE |  |
| 5.2 | rozdzielczość min 1080P (1980x1080) | TAK / NIE |  |
| 5.3 | obiektyw 2,5 lub 2,8 mm, | TAK / NIE |  |
| 5.4 | obsługa standardu AHD/ CVBS (PAL) | TAK / NIE |  |
| 5.5 | automatyczny balans białego koloru, | TAK / NIE |  |
| 5.6 | kompensacja światła wstecznego | TAK / NIE |  |
| 5.7 | niski pobór mocy | TAK / NIE |  |
| 5.8 | minimalne oświetlenia 0,2 Lux | TAK / NIE |  |
| 5.9 | odporna na wstrząsy |  |  |
| 5.10 | kompaktowe wymiary umożliwiające montaż w okolicy lusterka wewnętrznego, |  |  |
| 6 | Wymagania dotyczące kamery bocznej wewnętrznej |  |  |
| 6.1 | rozdzielczość min 1080P | TAK / NIE |  |
| 6.2 | obsługa standardu AHD/ CVBS (PAL) | TAK / NIE |  |
| 6.3 | automatyczny balans białego koloru, | TAK / NIE |  |
| 6.4 | kompensacja światła wstecznego | TAK / NIE |  |
| 6.5 | obiektyw 2,5 lub 2,8 mm, | TAK / NIE |  |
| 6.6 | minimalne oświetlenie 0,8 Lux | TAK / NIE |  |
| 6.7 | szerokość pola widzenia min 900, | TAK / NIE |  |
| 6.8 | kompaktowe wymiary umożliwiające montaż na bocznym słupsku przedniej szyby | TAK / NIE |  |
| 7 | Wymagania dotyczące kamera kopułkowej |  |  |
| 7.1 | rozdzielczość min 1080P | TAK / NIE |  |
| 7.2 | obsługa standardu AHD/ CVBA (PAL) | TAK / NIE |  |
| 7.3 | automatyczny balans białego koloru, | TAK / NIE |  |
| 7.4 | kompensacja światła wstecznego | TAK / NIE |  |
| 7.5 | obiektyw 2,5 lub 2,8 mm, | TAK / NIE |  |
| 7.6 | minimalne oświetlenie 0,8 Lux | TAK / NIE |  |
| 7.7 | szerokość pola widzenia min 900, | TAK / NIE |  |
| 7.8 | wysokość do 80 mm, | TAK / NIE |  |
| 7.9 | kompaktowe wymiary umożliwiające montaż na podsufitce na wysokości przednich siedzeń | TAK / NIE |  |
| 8 | Wymagania dotyczące kamera tylnej |  |  |
| 8.1 | Parametry jak dla kamery przedniej | TAK / NIE |  |
| 9 | Wymagania dotyczące zestawu mikrofonowego |  |  |
| 9.1 | mikrofon musi być zamontowany w sposób eliminujący zakłócenia mechaniczne i akustyczne, | TAK / NIE |  |
| 9.2 | dźwięk musi być rejestrowany synchronicznie z obrazem, a charakterystyka częstotliwościowa dobrana w celu zwiększenia czułości mowy z możliwością regulacji wzmocnienia, | TAK / NIE |  |
| 9.3 | potencjometryczna regulacja wzmocnienia, | TAK / NIE |  |
| 9.4 | osłonka przeciwwietrzna | TAK / NIE |  |
| 9.5 | parametry elektryczne zgodne z torem AUDIO proponowanego rejestratora | TAK / NIE |  |
| 10 | Wymagania dotyczące monitora LCD |  |  |
| 10.1 | umocowany stabilnie w polu widzenia egzaminatora, nie zasłaniający pola widzenia osoby egzaminowanej, | TAK / NIE |  |
| 10.2 | przekątna ekranu minimum 5” nie więcej jak 7”, | TAK / NIE |  |
| 10.3 | rozdzielczość minimum 800x480 | TAK / NIE |  |
| 10.4 | stabilna praca w zakresie napięć 8-18 V, | TAK / NIE |  |
| 10.5 | możliwość podłączenia dźwięku z rejestratora (głośnik), | TAK / NIE |  |
| 10.6 | możliwość regulacji parametrów obrazu (kontrast, kolor, jasność) | TAK / NIE |  |
| 10.7 | samoczynne włączenie monitora w momencie uruchomienia rejestratora i samoczynne wyłączenie po wyłączeniu rejestratora z jednoczesną możliwością trwałego wyłączenia, | TAK / NIE |  |
| 11 | Wymagania dotyczące zasilanie systemu monitoringu |  |  |
| 11.1 | układ musi być wyposażony w akumulator awaryjny 12V/7Ah, zabezpieczony przed rozładowaniem oraz posiadać zabezpieczenie przeciwzwarciowe, | TAK / NIE |  |
| 11.2 | stabilna praca w zakresie napięć 8-18 V, | TAK / NIE |  |
| 11.3 | dostosowane do zasilania rejestratorów cyfrowych w samochodach, | TAK / NIE |  |
| 11.4 | wymagane jest odcięcie zasilania od kamer i monitora w momencie wyłączenia rejestratora, | TAK / NIE |  |
| 11.5 | instalacja musi zapewniać stabilna i nieprzerwaną rejestrację obrazu i dźwięku w przypadku poboru dużego prądu z akumulatora samochodu (np. rozruch silnika), | TAK / NIE |  |
| 11.6 | zapewnić awaryjne zasilanie systemu, przy braku zasilania od strony pojazdu przez około 10 minut, | TAK / NIE |  |
| 11.7 | sygnalizować akustycznie niski poziom napięcia | TAK / NIE |  |
| 11.8 | układ wyposażony w moduł automatycznie przełączający zasilanie rejestratora na zasilanie awaryjne (dodatkowy akumulator), | TAK / NIE |  |
| 12 | Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu |  |  |
| 12.1 | okres gwarancji na system monitoringu – nie krótszy niż 24 miesięcy | TAK / NIE |  |
| 12.2 | czas reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia do chwili usunięcia usterki nie dłuższy jak 48 godziny, | TAK / NIE |  |
| 12.3 | w okresie gwarancji usługi serwisowe wykonywane są bezpłatnie, w siedzibie Zamawiającego, | TAK / NIE |  |
| 12.4 | w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego, na czas naprawy Wykonawca zainstaluje sprzęt zastępczy o identycznych parametrach lub lepszych, | TAK / NIE |  |